## Slide 1: HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE
PARTIE II – ANTIQUITÉ OCCIDENTALE
©Carole Diop

## Slide 2: Chapitre 3 – Rome antique
La Rome antique est à la fois la ville de Rome et l'État qu'elle fonde dans l'Antiquité. Ce regroupement de villages au VIIIe siècle av. J.-C. parvint à dominer l'ensemble du monde méditerranéen et de l'Europe de l'Ouest du Ier au Ve siècle par la conquête militaire et par l'assimilation des élites locales. Sa domination a laissé d'importantes traces archéologiques et de nombreux témoignages littéraires. Durant ces siècles, la civilisation romaine passe d'une monarchie à une république oligarchique puis à un empire autocratique.
La civilisation romaine est souvent regroupée dans l'Antiquité classique avec la Grèce antique, une civilisation qui a inspiré une grande partie de la culture de la Rome antique. Outre le modèle de pouvoir qu'elle a créé et légué, et dont on ne compte plus les princes qui ont voulu l'imiter ou s'en sont inspirés, la Rome antique a contribué grandement à l'élaboration du droit, des institutions et des lois, de la guerre, de l'art et la littérature, de l'architecture et la technologie ainsi que des langues dans le monde occidental. Son histoire continue d'avoir une influence majeure sur le monde d'aujourd'hui.

## Slide 3: Chronologie
VIII°- 509 av. JC Domination étrusque ( art étrusque)
509 - 27 av. JC République ( art gréco-étrusque)
- V°-III°: domination progressive de l’Italie
- II°- I°: guerres puniques et expansion Méditerranéenne
(Grèce, Asie Mineure, Judée, Espagne, Gaule)
27 av. JC – 313 Empire Romain ( art romain . partir du I°av. JC )
I°-II°: Haut Empire (Auguste, Tibère, Trajan, Flavien, Hadrien)
III°et plus : « baroque romain »
313 – 476 Rome et Constantinople
( art chrétien et byzantin)
476 Fin de l’Empire d’Occident

## Slide 4: Une architecture inspirée des Grecs
L’architecture de la Rome antique adopte certains aspects celle de la Grèce antique à travers les contacts avec la Grande-Grèce et par l'utilisation des techniques de l'architecture étrusque qui trouve elle-même son origine dans l'architecture grecque. On retrouve ainsi dans les monuments romains l'esthétisme des bâtiments grecs avec l'utilisation des ordres architecturaux (dont l'ordre corinthien qui est le plus répandu) et du marbre qui se mélange aux techniques héritées des étrusques, comme leur savoir-faire en matière d'ingénierie hydraulique (systèmes d'égouts, fontaines, tunnels, ponts).
La forte densité de population des cités romaines et les problèmes de santé publique ont poussé les Romains à explorer de nouvelles méthodes de construction et à créer une architecture originale qui se détache des influences hellénistiques. L'utilisation de la voûte et de l'arche, combinée avec l'émergence de nouveaux matériaux de construction, ont permis aux Romains de réaliser des édifices imposants et inédits pour un usage public : les aqueducs, les thermes, les basiliques ou encore les amphithéâtres. Selon les architectes romains, les édifices publics devaient être impressionnants pour frapper l'imagination du peuple mais ils devaient aussi être pratiques et adaptés à leurs fonctions. Ces nouveaux types de bâtiments sont construits dans des dimensions impressionnantes à Rome et reproduits à plus petite échelle dans les cités de l'Empire.

## Slide 5: Constructions appareillées
PLATE-BANDE
Limitée aux portiques dans l’architecture antérieure à la Rome Chrétienne
VOÛTE CLAVÉE
Voûte construite en limitant le cintrage : par tranches ou berceau avec arc doubleaux

## Slide 6: Construction par concrétation
CIMENT
• Mode de construction privilégié à partir de l’Empire et la fin de la République
• Ceamentum : ciment hydrofuge très résistant (chaux + pouzzolane ou blocage de pierres ou de briques écrasées)
• Bâti de chemisage et non pas coffrage (cf. béton contemporain)
- petit appareil opus quadratum
- pierre brute empilée sans ordre opus incertum
- pierre brute entre lits plans opus vittatum
- brique opus reticulatum, testaceum, spicatum…

## Slide 7: Construction par concrétation
VOÛTE EN CONCRÉTION
• Ossature légère portante (briques et dalles) surmontée de lits en ciments
• Contreforts ou voûtes orthogonales pour contenir les poussées

## Slide 8: Construction par concrétation
COUPOLE EN CONCRÉTION
• Lits de ciment avec assises de briques en encorbellement
• Coupoles de grande portée : ossature renforcée par des arêtes en appareil

## Slide 9: Voûtes
CROISEMENT DE VOÛTES
La voûte d'arêtes (ou voûte d'arête) est un type de voûte très utilisé dans l'architecture depuis l'Antiquité. Ce type de voûte est obtenu par l'intersection de deux berceaux qui se croisent à angle droit en conservant les parties extérieures aux arêtes d'intersection.
Voûte d’arêtes
Voûtes en berceau

## Slide 10: Voûtes
Empire d’occident : simplicité
Berceaux d’élévations différentes préférés aux
voûtes d’arêtes ou coupoles de croisées (assez rares).

## Slide 11: Eléments architecturaux : les ordres
ORDRES DERIVÉS DU DORIQUE
• Dorique romain avec base, frise parfois sans triglyphes
• Toscan dorique austère (pas de cannelures) issu de l’art étrusque

## Slide 12: Eléments architecturaux : les ordres
ORDRES DERIVÉS DE L’IONIQUE
• Ionique romain différences minimes avec l’ionique grec
• Corinthien
ordre romain par excellence
corinthien grec légèrement modifié (chapiteau)
• Composite : corinthien surmonté de volutes ioniques

## Slide 13: Eléments architecturaux : les ordres
ANALYSE DU FRONTON
Rome : Modénature des rampants identique à celle de la corniche

## Slide 14: Eléments architecturaux : les ordres
BAROQUE ROMAIN
Empire d’Orient et Bas-Empire : jeu avec les formes

## Slide 15: Eléments architecturaux : l’arcade
ÉLÉMENT ROMAIN PAR EXCELLENCE
Elément étrusque systématisé par la Rome impériale
- arc en plein cintre reposant sur des pieddroits (imposte)
- encadrement par colonne ou pilastre semi-engagés
- entablement monolithe faisant simplement décharge

## Slide 16: Eléments architecturaux : l’arcade
ARCADES SUPERPOSÉES
Stylobate pour ne pas reposer sur l’entablement inférieur

## Slide 17: Eléments architecturaux : l’arcade
RÔLE NON STRUCTUREL DE LA DÉCORATION
• Séparation de la structure et du décor
• Revêtement de plaques de marbre agrafées sur des murs de brique / ciment

## Slide 18: Urbanisme
VILLE ROMAINE
• Plan orthogonal cardo / decumanus étrusque
• Recherche du grandiose : arcs, forums
• Importance des édifices civils
- Théâtres, amphithéàtres, cirques
- Thermes
- Marchés
- Basiliques

## Slide 19: Monuments
ARC DE TRIOMPHE
• Structures permanentes à partir de l’Empire
• Arcade romaine surmontée d’un attique
• Arc central et éventuellement passages latéraux

## Slide 20: Monuments
TEMPLE ROMAIN : ANALYSE

## Slide 21: Monuments
TEMPLE ROMAIN
Edifice à portique comme en Grèce, mais plan orienté comme chez les Etrusques
- stylobate remplacé par un podium à escalier frontal
- temple prostyle avec éventuellement colonnes engagées sur les faces latérales

## Slide 22: Monuments
TEMPLES CIRCULAIRES
Edifice à coupole avec portique d’entrée

## Slide 23: Monuments
THÉÂTRE : ANALYSE

## Slide 24: Monuments
THÉÂTRE
• Gradins édifiés si la topologie locale interdit un adossement au terrain
• Mur de scène élevé avec décor
• Proscenium plus profond
• Galeries sous tribunes (accès, protection) : vomitoires

## Slide 25: Monuments
AMPHITHÉÂTRE
• Monument romain par excellence
• Plan ovale
• Vomitoires et galeries sous tribune
• Souterrains et acqueduc (naumachies)

## Slide 26: Monuments
CIRQUES
Courses de char ou naumachies

## Slide 27: Monuments
THERMES
• Au centre de la vie romaine : complexes combinant bains, piscines, gymnases, bibliothèques, écoles…
• Bains froids (frigidarium), tièdes (tepidarium) ou chaud (caldarium)
• Chauffage souterrain (hypocaustes) : transmission de la chaleur par canalisations d’air (chauffage par le sol)

## Slide 28: Monuments
MARCHÉS
Le marché de Trajan

## Slide 29: Monuments
BASILIQUE
• Edifice public prototypique (tribunal, salle de réunion) dès le II°s. av. JC
• plan basilical
nef centrale
bas-côtés (collatéraux) à étages portés par une colonnade
éventuellement, abside
couverture à charpente apparente

## Slide 30: Habitat urbain
HABITAT POPULAIRE URBAIN : INSULA
• Habitat sans confort (pas d’eau courante)
• Habitat élevé (jusque 4 étages)
• Locataires

## Slide 31: Habitat urbain
MAISON PATRICIENNE
• Architecture domestique luxueuse à partir de l’Empire
• Distribution autour d’un atrium totalement couvert ou non (impluvium)
PALAIS IMPERIAUX
Domaine correspondant . une ville dans la ville

## Slide 32: Fortifications
ENCEINTES DES VILLES
• Courtines avec tours (carrées ou circulaires)
• Portes à doubles arcades et galerie supérieure

## Slide 33: Campagne
VILLA ROMAINE
• Ensemble de bâtiments (résidence, ferme, thermes)
• Jardins à l’italienne
TOMBEAUX
• Toujours à l’extérieur des villes (via Appia)
• Généralement circulaires (étrusque) mais on trouve d’autres formes

## Slide 34: Génie civil
VOIES ROMAINES
• Voies militaires rectilignes : circulation domestique sur les bas-côtés !
• Fortes fondations et dallage supérieur
AQUEDUCS
• Conduites en plomb
• Siphons pour traverser les vallées

## Slide 35: Génie civil
PONTS / AQUEDUCS
• Arches en plein cintre avec piles faisant culée
• Etages multiples : arcades superposées

## Slide 36
Glossaire
Attique : partie supérieure qui vient couronner une construction. Il est placé au-dessus d'un entablement, formé d'un corps rectangulaire, plus large que haut, d'une corniche et généralement d'une base.
Portique : Galerie couverte dont les voûtes ou les plafonds sont supportés par des colonnes, des piliers ou des arcades soutenues par deux rangées de colonnes, ou par un mur et une rangée de colonnes.
Prostyle : portique à colonne uniquement devant le temple. Stylobate : degré supérieur constituant l'emmarchement dans certains cas d'architecture grecque ou romaine avec péristyle ou faux-péristyle de pilastres.
plate-bande :Dalle dont les extrémités portent sur des piliers, des colonnes; pierre ou assemblage de claveaux servant de linteau à une porte, une fenêtre