## Slide 1: Les Voûtes nubiennes

## Slide 2: Sommaire
Introduction
Pourquoi c’est une architecture traditionnelle ?
Quels types de construction ?
Matériaux utilisés
Techniques de construction
Son époque, son expansion dans le temps et dans l’espace

## Slide 3: En quoi Les voûtes nubiennes sont-ils des architectures Traditionnelles ?

## Slide 4: Quels types de construction ?
  Des maisons privées
  Des centres de santé
  Des bâtiments d’élevage
  Des hôtels
  ⁠Des écoles
  Des ⁠centres culturels
  ⁠Des bâtiments religieux
  ⁠Des bureaux
  Des boutiques
  Des bâtiments de transformation et de commercialisation
  Des bibliothèques

## Slide 5: Quels sont les Matériaux utilisés ?
✔ Terre crue (argileuse) :
Matériau principal (briques d’adobe, enduits).
Excellente isolation thermique et écologique.
✔ Eau :
Utilisée pour le mélange des briques et des enduits.
Assure la cohésion des éléments.
✔ Fibres végétales (paille, balle de riz, etc.) :
Renforce les briques et limite les fissures.
✔ Pierre et graviers :
Assurent la stabilité et protègent contre l’humidité.
✔ Enduits et revêtements :
Terre : Protège et embellit.
Chaux (optionnel) : Renforce l’imperméabilité.
Toiture protectrice (optionnelle) : Protège des fortes pluies.

## Slide 6: Techniques de construction
✔ Fondations :
Creusement d’une base en pierre et gravier pour stabiliser la structure.
Protection contre l’humidité et l’érosion.
✔ Élévation des murs :
Utilisation de briques d’adobe posées avec du mortier de terre.
Murs épais pour assurer une bonne isolation thermique.
✔ Construction de la voûte (sans coffrage) :
Pose des briques en encorbellement, inclinées progressivement.
Autoportante grâce à la forme en arc qui répartit le poids.
✔ Enduits de finition :
Application d’enduits de terre ou de chaux pour protéger la structure.
Optionnel : Toiture légère en tôle ou végétale pour limiter l’érosion.

## Slide 7: Son époque, Son expansion dans le temps et dans l’espace
ÉPOQUE PHARAONIQUE (3000 _ -30).
Origines
PÉRIODE ROMAINE ET BYZANTINE (-30 _ -500) .
Influence
Adaptation
MOYEN Âge (500 _ 1500).
Propagation
Élaboration
RENAISSANCE (1500 _ 1700).
Redécouverte
Intégration
ÉPOQUE MODERNE (1700 _ 1900). Industrialisation
Préservation

## Slide 8: Son époque, Son expansion dans le temps et dans l’espace
Renaissance
Expansion au XXI siècle

## Slide 9: Son expansion dans le temps et dans l’espace
salle à manger
cuisine
remise
chambre
salle de bain
vestibule
véranda
bassin
four
piscine
local technique

## Slide 10: Son époque, Son expansion dans le temps et dans l’espace
Démarche initié dans la saison 2016-2017
Soudan – Côte d'Ivoire – Tchad
Échanges avec des organisations
Tanzanie – Kenya – Maroc – Togo
Déploiements hors pays d'implantation
Zambie – Madagascar – Rwanda Mexique

## Slide 11: Merci de votre Attention
Présentées par :
Ramatoulaye Ba
Mame Maty Bousso
Meredith Cécile Ciss
Rokhaya Dème
Ndeye Mayé Diallo